目录

一、建设项目基本情况	1

1.1其他符合性分析	2

二、建设项目工程分析	30

2.1建设内容	30

2.2营运期工艺流程及产污位置分析	41

2.3与项目有关的原有环境污染问题	44

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	45

3.1区域环境质量现状	45

3.2环境保护目标	48

3.3污染物排放标准	49

3.4总量控制指标	50

四、主要环境影响和保护措施	52

4.1施工期环境保护措施	52

4.2营运期环境保护措施	52

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	75

附表	76

建设项目污染物排放量汇总表	76

| 附图 | 附件 |
| --- | --- |
| 附图1项目地理位置图； | 附件1项目建设单位营业执照 |
| 附图2项目平面布置及分区防渗图； | 附件2项目厂房租赁合同 |
| 附图3项目环境保护目标图； | 附件3项目投资备案证 |
| 附图4项目园区土地利用规划图。 | 附件4项目引用监测报告 |
|  | 附件5 三线一单检测分析报告 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汽车塑料件生产项目年产60万套 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-500109-04-02-467305 |
| 建设单位联系人 | 陈昶安 | 联系方式 | 13*******1708 |
| 建设地点 | 北碚区童家溪镇同兴北路170号 |
| 地理坐标 | （ 106 度 26分 57.775 秒，29 度 43分16.410秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53、塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | □新建 □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 重庆市北碚区经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2401-500109-04-02-467305 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 15个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海）面积（m2） | 6762 |
| 专项评价设置情况 | 表1.1-1 项目专项评价设置情况一览表 类别 设置原则 项目情况 专题设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目废气不含有毒有害等污染物，不设专项评价 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目污废水排至市政污水管网，属于间接排放。 无 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 涉及的环境风险物质包括危险废物、机油等，均未超过临界量 无 生态 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不在河道取水 无 海洋 直接向海排放污染物的 海洋工程建设项目 项目位于内陆，不涉及海洋 无 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 | 《重庆同兴工业园（蔡家组团产业片区）规划修编》 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《重庆同兴工业园（蔡家组团产业片区）规划修编环境影响报告书》 审批机关：重庆市生态环境局 审批文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆同兴工业园区（蔡家组团产业片区）规划修编环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2021〕487 号） |
| 1.1 规划及规划环境影响评价符合性分析 1.1.1 与《《重庆同兴工业园（蔡家组团产业片区）规划修编》》符合性分析 根据《重庆同兴工业园（蔡家组团产业片区）规划修编》，规划区包括A、B、C、D、E、F总共6个分区，规划总面积11.08km2，其中工业用地面积5.89km2。A区北至童家溪镇，东靠嘉陵江，南抵北碚区区界，西靠中梁山；B区北至外环高速，东靠虎跳溪水库和F区，南抵C区，西靠颐尚温泉小镇；C区北临B区，东靠G区和蔡家岗街道，南抵D区，西靠渝武高速公路；D区分东、西两个独立地块，东地块北临C区，东靠嘉运大道，南抵翡翠互通；西地块东临212国道，南抵香溪美林，西靠中梁山；G区北至重庆24中学，东靠中庚城，南抵蔡家岗街道，西靠D区；F区北至同源路，南抵重庆24中学，西靠B区。 产业定位：同兴工业园重点发展智能化产业（智能网联汽车、智能装备、电子信息、智能仪表、智能医疗等）、新型材料制造产业，打造集技术创新、研发、智造生产为一体的示范园区。 本项目位于重庆市北碚区童家溪镇同兴北路170号，属于同兴工业园D分区，项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，与园区产业定位及布局要求不冲突，故本项目符合重庆同兴工业园区（蔡家组团产业片区）规划。 1.1.2规划环评符合性分析 与《重庆同兴工业园（蔡家组团产业片区）规划修编环境影响报告书》符合性见表 1.1.2-1。 表1.1.2-1 与《重庆同兴工业园（蔡家组团产业片区）规划修编环境影响报告书》环境准入负面清单符合性分析 分 区 分项 规划环评相关内容 项目情况 符合性 D 分 区 产业准入要求 ①禁止引入采用国家和重庆市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备；禁止引进生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；禁止引入重庆市产业准入手册规定的不予准入的项目。 项目采用成熟生产工艺和污染防治技术，不属于以上列入禁止准入类项目。 符合 ②禁止引入轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工（汽车零部件类橡胶制品除外）、橡胶制品翻新项目，皮革、毛皮、羽毛（绒）制品、鞋业制造、化学纤维制造、涉及喷漆工艺的家具制造项目； ③禁止引入同时产生危险废物和重金属废水的废旧资源（含生物质）加工项目和回收利用项目； ④禁止引入生物医药项目； ⑤原则上禁止新引入食品加工项目； ⑥禁止引入废水排放重金属（主要为铬、镉、汞、砷、铅五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目、危险废物处置的工业项目。 项目不属于以上所列禁止类项目 符合 ⑦禁止引入有毒有害及危险品仓储物流及配送项目（园区配套项目除外）。 项目不属于有毒有害及危险品仓储物流及配送项目 符合 ⑧限制引入混凝土搅拌站。 项目不属于混凝土搅拌站 符合 ⑨禁止新建化工（主要为涉及高温高压工艺、废气和废水污染物排放量大、环境风险隐患较大的）、造纸、印染、化学原料药、危险废物利用等对饮用水源存在安全隐患的工业项目。 项目不属于左述所列行业 符合 ⑩禁止引入燃煤、火电、水泥生产、采（碎）石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉项目。 项目不属于左述所列行业 符合 空间布局约束 ①不宜布局建筑垃圾综合利用项目； ②D10-5/02地块不得建设居住、学校、医院等环境敏感目标。 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，位于D分区D14-1/04，不属于左述地块。 符合 污染物排放管控 规划区内企业现有第一类污染物在车间或车间处理设施排放口达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度要求，其他污染物达到三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准浓度限值）或相应的行业标准后排入蔡家污水处理厂处理。 本项目不涉及第一类水污染排放；其它水污染物依托厂区现有污水处理设施处理达三级标准后（氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准浓度限值）排入蔡家污水处理厂处理。 符合 汽车制造企业废水、废气污染物产生量满足《清洁生产标准汽车制造业（涂装）》（HJ/T293-2006）中指标要求。 本项目不涉及汽车喷涂工艺 符合 环境风险防控 园区应建设环境应急物资储备库，企业环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 本项目不涉及 符合 定期修订园区环境风险防控体系，完善环境风险防范措施。 本项目不涉及 符合 加强对企业环境风险源的监控管理。 本项目不涉及 符合 资源开发利用要求 园区应逐步开展用水效率评估，严格用水定额管理。 本项目用水量较小 符合 清洁生产水平不得低于国内先进水平。 本项目清洁生产水平达到国内先进水平 符合 综上所述，本项目不属于禁止引入项目，符合园区规划要求。 1.1.3与审查意见的函（渝环函〔2021〕487 号）符合性分析 本项目与“审查意见的函”的符合性分析，详见下表所示。 表1.1.3-1 与审查意见函的符合性分析 序号 审查意见 项目情况 符合性 1 强化规划环评与“三线一单”的联动，主要管控措施应符合重庆市及北碚区“三线一单”生态环境分区管控要求。规划区应不断优化产业发展方向，入驻项目应满足相关产业和环保准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。规划区禁止引入废水排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。A、D、F区下风向有较多环境敏感点分布，A、D区应严格控制涉及喷涂工艺的工业企业发展，F区禁止引入涉及喷涂工艺等异味明显的工业企业。 本项目符合“三线一单要求”，符合园区相关产业和环保准入要求；本项目不涉及重点重金属、剧毒物质和持久性有机污染物排放；本项目位于D分区，不涉及喷涂工艺。 符合 2 规划区内重庆格林电池有限公司环境防护距离范围内D10-5地块不得用于建设居住、医院、学校等环境敏感目标。建筑垃圾综合利用项目不宜布局在B区、C区、F区、G区以及D区东侧。B分区和F分区部分地块拟规划为“教育科研用地/其他商务设施用地/二类工业用地”多种功能兼容性用地，入驻项目应充分论证与周边地块的相容性和环境合理性，如入驻工业项目，应通过采取设置环境防护距离、强化污染治理等措施，减轻对周边地块可能造成的不利环境影响。 本项目位于D14-1/04地块，本项目所在地块已被规划为二类工业用地，且租赁现有厂房，该厂房使用功能为工业厂房。 符合 3 规划区应加快沿江截污干管C管线等剩余污水管网的建设，确保规划区内“雨污分流”，污废水得到有效收集。F区开发建设时优先建设雨污管网。规划区企业废水有行业排放标准的执行行业标准，第一类污染物必须由各企业自行处理达《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表1中第一类污染物最高允许排放浓度或行业排放标准中的直接排放要求后才能排入规划区污水管网，其它生化性较好的污染物达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）三级标准（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962—2015）B标准浓度限值）或达到蔡家污水处理厂接纳要求后排入规划区污水管网，进入蔡家污水处理厂进一步处理达标后排放。 本项目不涉及截污管网建设；本项目不涉及第一类水污染排放；其它水污染物依托厂区现有污水处理设施处理达三级标准后（氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B标准浓度限值）排入蔡家污水处理厂处理 符合 4 规划区应采用天然气等清洁能源，禁止使用燃煤等高污染燃料。各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气达标排放及满足总量控制要求，减轻对周边环境敏感目标可能造成的影响。入驻企业有涂装类等涉及VOCs排放工艺的，应尽量采取非溶剂型低VOCs含量涂料，若使用有机溶剂型涂料应尽量使用低（无）毒的涂料。含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目使用能源为天然气，不使用燃煤等高污染燃料；本项目产生的废气经收集处理后能实现达标排放。本项目使用的塑料颗粒属于低VOCs物料，其产生的挥发性有机物经集气罩收集后采用二级活性炭处理，能实现达标排放。 符合 5 一般工业固废应以企业自行回收利用为主，遵循无害化、资源化、减量化原则，减少固体废物产生量，最大限度减轻工业固体废物造成的二次污染。一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。入园企业的危化品、危险废物应贮存在防风、防雨、防渗的设施内。产生危险废物的工业企业应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18579—2001）及2013年修改单等有关规定，设置危险废物临时贮存点；园区企业严格落实危险废物环境管理制度，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。入园项目采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，防止规划实施对区域地下水及土壤的污染。规划区内土地利用性质调整，应严格执行土壤风险评估和污染土壤修复制度，落实《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等相关要求。规划区内工业企业关闭或搬迁完成前需按照国家和重庆市规定开展地块调查和风险评估，经评估确定为污染地块的，应当开展治理修复。园区要建立污染地块目录及其开发利用管控清单，土地开发利用必须满足规划用地土壤环境质量要求。 本项目产生的一般工业固废交废品回收公司处置，实现了资源化，避免了造成二次污染；本项目设置一般工业固废暂存间，暂存点采取了防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。本项目按（GB18579—2023）设置了危险废物贮存库，危险废物贮存库采取了六防措施，危险废物经暂存后交由危险废物处理资质单位处置；本项目采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施；本项目不涉及土地利用性质调整；本项目不涉及建立污染地块目录及其开发利用管控清单。 符合 综上，本项目不属于禁止引入项目，符合渝环函〔2021〕487 号相关要求。 1.2其他符合性分析 1.2.1 产业规划政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C 2929塑料零件及其他塑料制品制造”。 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类，故本项目属于允许类，且重庆市北碚区经济和信息化委员会对该项目予以了备案，备案编码为2401-500109-04-02-467305。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 （2）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）的符合性分析 表1.2.1-1 项目与《重庆市产业投资准入工作手册》的符合性分析 序号 准入条件 项目情况 符合性 一 全市范围内不予准入的产业 1 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。 项目不属于淘汰类项目。 符合 2 天然林商业性采伐。 拟建项目不涉及该类型行业 符合 3 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。 二 重点区域范围内不予准入的产业 1 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。 不属于采砂项目 符合 2 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 拟建项目不在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物 符合 3 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 项目建设不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 符合 4 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 拟建项目选址选线不占用饮用水源保护区一、二级保护区，营运期不涉及污染物排放。 5 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 拟建项目不属于扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目 符合 6 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 项目建设区域不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围 符合 7 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 项目不属于挖沙、采矿项目。 符合 8 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 项目建设区域不属于岸线保护区和保留区内。 符合 9 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目建设区域不属于划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 符合 三 限制准入 （一）全市范围内限制准入的产业 1 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 项目不属于产能过剩、高能耗高排放项目 符合 2 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 项目不属于石化、现代煤化工等项目 符合 3 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 符合 4 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。 项目不属于汽车投资项目 符合 （二）重点区域范围内限制准入的产业 1 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 项目不属于化工、纸浆制造、印染等存在环境风险项目 符合 2 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。 项目不属于围湖造田等项目 符合 根据上表可知，拟建项目不属于《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕1436号）中不予准入类和限制准入类项目，符合文件中相关要求。 （3）与《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）的符合性分析项目与渝发改工〔2018〕781号文件的符合性分析详见下表所示。 表1.2.1-2 关于严格工业布局和准入的通知符合性分析 序号 文件规定 项目符合性分析 优化空间布局 对在长江干流及主要支流沿线1km范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理项目核准或备案手续。禁止在长江干流及主要支流岸线5km范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。 项目不属于重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目。 符合 新建项目入园 新建有污染排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区，对未进入工业园区的项目，或在工业园区以外区域实施单纯增加产能的项目，不得办理核准及备案手续。 项目位于重庆同兴工业园区。 符合 严格产业准入 严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉重重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。新建或扩建上述项目必须符合国家及我市产业政策和布局，依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。 项目符合国家及重庆市产业政策和布局，并将依法办理环境保护、安全生产、资源（能源）节约等有关手续。 符合 由上表可知，项目符合《关于严格工业布局和准入的通知》(渝发改工〔2018〕781号)相关要求。 （4）与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 表1.2.1-3 与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析一览表 准入要求 项目情况 符合性 1．禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 项目不属于码头、港口项目。 符合 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 项目不涉及自然保护区、风景名胜区。 符合 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 项目不在饮用水水源一、二级保护区的岸线和河段范围内 符合 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 项目不涉及水产种质资源保护区。 符合 5．禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。 符合 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 项目不新建入河排污口 符合 7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 项目不属于此类项目。 符合 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 项目不属于此类项目。 符合 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、造纸等高污染项目。 项目不属于此类项目。 符合 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 项目不属于此类项目。 符合 11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 项目不属于此类项目。 符合 （5）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 表1.2.1-4 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析一览表 序号 相关管控内容要求 项目情况 符合性 1 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 项目不属于码头、港口项目。 符合 2 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 项目为塑料零件及其他塑料制品制造，不属于此类项目。 符合 3 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。 符合 4 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 项目不涉及风景名胜区。 符合 5 第九条 禁止在饮用水水源保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 项目不涉饮用水水源准保护区的岸线和河段范围。 符合 6 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 项目占地不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。 符合 7 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 项目占地不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。 符合 8 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 项目占地不涉及水产种质资源保护区岸线和河段范围。 符合 9 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 项目占地不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。 符合 10 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 项目占地不涉及长江流域河湖岸线。 符合 11 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目不涉及 符合 12 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 项目不新增排污口 符合 13 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、泡江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 项目不涉及生产性捕捞作业活动 符合 14 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 项目不属于化工项目。 符合 15 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 项目不涉及尾矿库建设工程 符合 16 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 项目为塑料零件及其他塑料制品制造，且占地不涉及生态红线。 符合 17 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 项目为塑料零件及其他塑料制品制造，不属于高污染项目。 符合 18 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 项目不属于石化和煤化工项目。 符合 19 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 项目不属于《产业结构调整指导目录》中禁止类和限制类项目。 符合 20 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 项目为塑料零件及其他塑料制品制造，属于《产业结构调整指导目录》中允许类项目。 符合 21 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 项目为塑料零件及其他塑料制品制造，属于《产业结构调整指导目录》中允许类项目。 符合 22 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。 符合 1.2.2“三线一单”符合性分析 根据重庆市生态环境局发布《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（2022年7月）要求，“建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已开展了园区规划与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析，则项目环评只需明确与产业园区位置关系，并分析与产业园区规划环评提出的生态环境管控要求的符合性。” 本项目属于重庆市北碚区同兴工业园区（蔡家组团产业片区）D分区，《重庆同兴工业园区（蔡家组团产业片区）规划修编环境影响报告书》已开展园区规划与“三线一单”生态环境分区管控（重点管控单元—嘉陵江梁沱北碚段，管控编码ZH50010920002）的符合性分析，故本次评价只对拟建项目与产业园区规划环评提出的生态环境管控要求的符合性进行分析。 拟建项目与同兴工业园区（D分区）规划环评及审查意见联动性分析详见表1.1.2-1和表1.1.3-1，综上所述，项目符合“三线一单”分区管控要求。 1.2.3环境保护规划符合性分析 （1）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）的符合性分析 表1.2.3-1 项目与“重庆市生态环境保护‘十四五’规划”的符合性分析 相关要求 本项目情况 符合性 改善水环境质量 加强河流水质目标管理。将我市河湖划分为22个管控单元，将流域生态环境保护责任分解落实到各个断面、水体和行政区域，做深做实“一河一长”“一河一策”“一河一档”。将包含重要饮用水水源、具有重要生态功能以及水质达标压力较大的断面、水体列为优先控制对象，综合运用水资源调度、水生态保护、水环境治理等措施提高水环境质量。现状水质良好的断面、水体要防止发生退化，现状水质不达标的断面、水体要逐一制定达标方案，实施精准治理。开展流域水环境治理试点示范。保持长江干流重庆段水质总体优良。 本项目所在园区市政管网和污水处理设施已完善；本项目污水可接入市政污水管网进入污水处理厂深度处理。 符合 加强重点水环境综合治理。推进生活污水集中处理设施新、改、扩建，补齐城镇污水收集管网短板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更新修复，对进水生化需氧量浓度低于100mg/L的污水处理厂实施“一厂一策”改造。 本项目所在园区市政管网和污水处理设施已完善；本项目运营期废水可通过厂区管网进入厂区生化池处理。 符合 修复水生态扩大水环境容量。强化水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，实施最严格的水资源管理制度，节约利用水资源。 本项目主要为生活用水和冷却用水，做到节约用水。 符合 严格保护饮用水水源地水质安全。加强城市集中式饮用水水源地信息化建设，进一步加大水源地保护区环境管理，保持水质100%达标。 本项目位于重庆同兴工业园，不涉及饮用水源地。 符合 提升大气环境质量 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。 本项目不涉及制药、造纸、化工、燃煤锅炉，不属于钢铁、火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业。注塑废气经处理后达标排放。 符合 以绿色示范创建和智能监管为重点深化扬尘污染控制。出台并实施建筑施工现场扬尘控制管理标准，持续推行“红黄绿”名单分级管控制度，建设扬尘控制示范工地。开展建筑施工扬尘排放标准和控尘技术规范研究。提高城市道路机械化清扫率，持续开展道路冲洗、洒水，完善质量标准考评，建设扬尘控制示范道路。严格落实“定车辆、定线路、定渣场”要求，加大渣土密闭运输联合执法监管力度。加强企业堆煤、堆料、建筑渣土消纳场和混凝土搅拌站粉尘排放监管。加强城市裸露地块和坡坎崖整治 本项目租用厂房，施工期大气污染物主要为室内设备安装及装修产生的少量废气，以及运输车辆产生的少量扬尘，项目施工期短，且施工废气产生量少，项目做到文明施工即可降低施工废气对周围环境的影响。 符合 以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点深化生活污染控制。 本项目不设置食堂，不涉及餐饮油烟。 符合 以精细管控和联防联控为抓手减少污染天气。根据“一区两群”空气质量本底特征建立环境空气质量分类管理体系，已达到现行标准的区县进一步改善大气环境质量，未达标区县分阶段逐步达标，推动“一区一策”精细管控。 根据《2022年重庆市生态环境状况公报》，北碚区为不达标区。本项目施工期和运营期加强大气污染防治措施，尽量减轻对环境影响。 符合 协同防治土壤和地下水污染 安全利用受污染耕地。根据农用地土壤环境质量监测结果，对耕地土壤环境质量类别单元进行动态调整。 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污 本项目不涉及耕地。本项目产生的一般工业固废委托物资单位回收处置，危险废物委托具有危废资质单位。 符合 整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到2025年，确保重点建设用地安全利用。 实施重点区域土壤污染综合防控。选择典型行业和企业，开展企业用地及周边农用地土壤污染状况调查，掌握典型行业企业生产经营活动对企业用地及周边农用地土壤生态环境的影响。 建立地下水环境管理体系。以化工园区、页岩气开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况监测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。 一般固废交废品回收单位处置；危险废物交危废单位处置；生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置。危废间采取重点防渗处理，防止地下水环境污染影响，加强土壤污染防控。 符合 管控噪声环境影响 严格管控交通噪声影响。实施交通噪声智能管控工程，加快布局重点交通干线、重要声环境敏感区域噪声智能监控点，完成大数据采集，制定实时管控方案。 本项目不属于道路交通项目。 / 加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。进一步加大对违法夜间施工行为的巡查和行政处罚力度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺，对施工强噪声单元实行全封闭管理。 本项目租用已建成的标准厂房，不涉及土地开发活动，不涉及厂房建设；施工期主要在室内进行设备安装、室内装修等，采用低噪声施工设备和工艺，且夜间不施工，项目周边无声环境敏感目标。 符合 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 本项目位于重庆同兴工业园，周边不涉及1类声环境功能区，无声环境敏感目标；项目维修设备采取基础减振、建筑隔声后，厂界噪声能达标排放，不会产生扰民行为。 符合 严格管控生活噪声影响。实施城市声环境功能区划管理，完善声功能区监测网，修订“安静居住小区”创建标准，巩固和深化“安静居住小区”创建成果。 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，且周边无声环境敏感目标；生产设备采取基础减振、建筑隔声后，厂界噪声能达标排放。 符合 （2）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的符合性分析 表1.2.3-2与重庆市大气环境保护“十四五”规划符合性 相关要求 本项目情况 符合性 加强源头控制 实施VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs含量涂料。在房屋建筑、市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要求外，全面推广使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂。到2025年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、15%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，项目注塑废气经收集达标处理后排放。 符合 强化VOCs无组织排放管控 实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000个的企业推行LDAR技术改造，并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的LDAR信息管理平台试点。2023年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。 本项目不使用储罐，原辅料均不涉及汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯储存。 符合 持续推进VOCs全过程综合治理 推动VOCs末端治理升级。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。石化、化工企业加强火炬系统排放监管，保证燃烧温度和污染物停留时间能有效去除污染物。加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作。有条件的工业集聚区建设集中涂覆工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立涂覆工序，对涉及涂覆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中小型企业集群开展企业分散收集一活性炭移动集中再生治理模式的示范推广。 注塑工序产生的非甲烷总烃经收集后处理后高空排放。 符合 持续优化产业结构和布局 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。严格落实国家和本市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，严控高耗能、高排放、低水平项目，因地制宜制定“两高”和资源型行业准入标准。适时修订并严格执行产业禁投清单等准入政策，合理控制煤制油气产能规模，未纳入国家有关领域产业规划的新、改、扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目，一律不得建设。新、改、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量指标要进行减量替代，PM2.5或者臭氧未达标区县要加大替代比例。加快推进“两高”和资源型行业依法开展清洁生产审核，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，确保新上的“两高”项目达到标杆值水平和污染物排放标准先进值。 本项目符合北碚区“三线一单”相关要求、园区产业定位、园区规划环评及其审查意见；本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目，不属于产业禁投清单项目，不属于炼油和乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。 符合 综上分析，项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》相关要求。 与《重庆市北碚区生态环境保护“十四五”规划和二 O 三五年远景目标》（北碚府发[2021]26 号）的符合性分析 摘录规划方面内容“严格落实环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，严控“两高一资”和过剩产能行业落地。严禁不符合主体功能定位的项目建设实施。严格执行规划环评制度，做好规划环评与建设项目环评联动管理。抓好建设项目环评审批，从严“未批先建”项目环评文件审批监管。优化沿江地区产业布局、发展规模和开发强度。禁止在嘉陵江一公里范围内新建扩建化工园区和布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目，禁止新、改、扩建设尾矿库。...........蔡家智慧新城：以工业互联网赋能内核，大力发展汽摩、高端装备、仪器仪表、新材料等四大主导产业，打造具有全国竞争力的“生态宜居智慧新城”。 拟建项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不涉及“两高一资”和过剩产能行业，项目位于蔡家智慧新城D标准分区，不涉及重金属污染物排放，非化工、印染等存在环境风险项目。综上所述，拟建项目符合《重庆市北碚区生态环境保护“十四五”规划和二 O 三五年远景目标》（北碚府发[2021]26 号）中相关要求。 （4）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）可行性分析 表1.2.3-3 项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号 要求 项目情况 符合性 1 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。企业应建立原辅材料台账，记录原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶黏剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 环评要求企业按要求建立台账，且保存期限不少于3年。根据项目使用的原辅材料情况，拟建项目有机废气采用集气罩收集通过“两级活性炭吸附”处理后达标排放。 符合 2 全面落实标准要求，强化无组织排放控制。企业在无组织排放排查整治过程中，生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。 物料储存采用密闭桶装；生产使用时采用收集装置将废气排至处理系统处理后排放。 符合 3 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。 拟建项目注塑废气经“两级活性炭吸附”装置处理后达标排放。 符合 （5）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 表1.2.3-4 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 类别 相关要求 拟建项目情况 符合性 四、重点治理任务(二)化工行业VOCs综合治理 加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 拟建项目注塑废气经集气罩收集后，通过“两级活性炭吸附”处理后引至15m排气筒排放；危废间产生的少量有机废气，通过收集引至楼顶排放。 符合 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 注塑废气经集气罩收集后，通过“两级活性炭吸附”处理后引至15m排气筒排放；做到了分类收集，且处理后可达标排放。 符合 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、 检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。 在非正常工况下，项目最大生产负荷生产情况下有组织排放超标，本次评价优先提出相应的污染控制与减缓措施：定期更换活性炭、定期保养风机、废气处理设施，减轻对环境的污染；加强设备检查，若发现非正常工况，立即停止运行。 符合 （6）与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》（公告2013年第31号）符合性分析 表1.2.3-5 项目与《挥发性有机物VOCs污染防治技术政策》符合性分析 类别 相关要求 拟建项目情况 符合性 源头和过程控制 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂 拟建项目不涉及VOCs原材料，项目危废贮存库做好六防措施，并设置托盘。 符合 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 末端治理与综合利用 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 拟建项目注塑过程产生的有机废气通过“两级活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。 符合 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置 （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 每年开展VOCs监测，并及时向生态环境局报送。 符合 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护。 符合 （二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、 热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应 编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配 备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 拟编制应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 符合 根据上表分析可知，拟建项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的有关要求。 （7）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1.2.3-6 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析（摘录） 类别 相关要求 拟建项目情况 符合性 分析 VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 拟建项目不涉及VOCs原材料，项目危废间做好六防措施，并设置托盘。 符合 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 含VOCs产品的使用过程无组织排放控制要求 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f ）干燥（烘干、风干、晾干等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 拟建项目注塑过程产生的有机废气通过“两级活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放，未收集的废气以无组织形式排放。 符合 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 拟建项目设置专人巡检，一旦发现废气收集处理设施故障，立即停机检修。 符合 由上表可知，拟建项目拟采取的挥发性有机物控制措施满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822—2019）》。 （8）与《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》（渝环〔2019〕176号）符合性分析 《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》中相关通知如下： “加强工业挥发性有机物（VOCs）治理。严格执行生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）要求，在按期完成 400 家企业VOCs治理任务的基础上，空气质量下滑的区县要继续深化汽车整车、汽车配件、汽车维修、包装印刷、家具制造等行业VOCs治理，鼓励企业改用水性涂料、采用高效治理技术，在达标基础上实施深度治理。建立辖区涉VOCs企业管理台账，组织VOCs排放量大（年排放量100吨以上）的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成。全市大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要使用低（无）VOCs含量的原辅料。鼓励有条件的工业集聚区建设集中喷粉工程中心，配备高效治污设施，解决中小企业独立喷粉废气治理成本高的问题。” 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造，不涉及喷涂工艺，注塑过程产生少量有机废气经过“两级活性炭吸附”处理后达标排放，符合《重庆市生态环境局关于深化工业大气污染防治打赢蓝天保卫战的通知》中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

2.1建设内容 2.1.1 项目由来 三雷（重庆）汽车零部件有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2023年12月21日，现有项目在重庆同兴工业园区租用重庆市北碚区缙云物资有限公司闲置厂房，作为仓库，仅对外购汽车注塑零部件进行包装外售。为满足市场需求，建设单位拟投资5000万元，外购注塑机、机械手、供料系统等，进行工业技改，建设实施“汽车塑料件生产项目年产60万套”（以下简称“拟建项目或本项目”）。2024年1月23日，重庆市北碚区经济和信息化委员会对拟建项目予以备案，备案号：2401-500109-04-02-467305。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），拟建项目属于文件中二十六、橡胶和塑料制品业29-53-塑料制品业292-其他。因此，本项目应编制环境影响报告表。 2.1.2项目概况 项目名称：汽车塑料件生产项目年产60万套； 建设单位：三雷（重庆）汽车零部件有限公司； 建设地点：北碚区童家溪镇同兴北路170号（重庆同兴工业园区D分区）； 建设性质：工业技改； 建设内容及规模：本项目依托重庆市北碚区缙云物资有限公司闲置厂房，建筑面积约6762m2，对现有车间进行技术改造，设置注塑机、机械手、空压机、剪切式破碎机、冷却循环系统等设备，建成后年产60万件汽车注塑零部件。 项目投资：总投资5000万元，其中环保投资50万元，占总投资的1%。 施工期：15个月。 劳动定员及工作制度：本项目新增员工70人，2班制，每班8小时，全年工作300天，不提供食宿。 2.1.3项目产品方案 （1）产品方案 本项目建成后年产60万件汽车注塑零部件，项目生产的产品方案见下表。 表2.1.3-1 项目产品方案 序号 产品名称 类型 单件重量（g） 产量（万件/年） 最大重量（t/a） 原料 去向 1 汽车注塑零部件 格栅 2430-2442 12 293.04 ABS 外售 保险杠 3350-3560 8 284.8 ABS 门板 5118-5122 24 1229.28 PP 仪表盘 1430-1808 16 289.28 PP 合计 / / / 60 2096.4 / / 2.1.4建设内容及组成 拟建项目为技改项目，位于重庆同兴工业园区内，依托租赁闲置厂房设置注塑机、机械手、空压机、剪切式破碎机、冷却循环系统等设备，建成后年产60万件汽车注塑零部件，主要工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。 项目组成详见下表所示。 表2.1.4-1 拟建项目组成一览表 项目组成 主要建设内容 备注 主体工程 生产区 位于厂房中部，面积约1800m2，设置9台注塑生产设备（7用2备）及相关配套设施，主要加工汽车配件并在生产线旁进行模具的保养。 新建 装配区 装配区 位于生产区的北侧和东南侧，面积约1000m2，用于产品的装配。 依托 破碎区 位于厂房东侧，面积约20m2，设置的2台剪切式破碎机（一用一备），主要进行不合格品、废边角料的破碎。 新建 辅助工程 办公室 位于厂房东侧和厂房北侧及2F间夹层，面积约622m2，用于员工办公。 依托 卫生间 位于厂房东北侧和厂房东南侧，面积约60m2。 依托 公用工程 供水 水源依托园区供给。 依托 冷却循环系统 拟建项目设置1套冷却循环系统，冷却塔循环水量20m3/h。 新建 空压机房 设置在厂房东北部，配备1台无油螺杆式空压机，设置1个储罐，其容积为1m3/个。 新建 供电 供电依托园区设施。 依托 排水 拟建项目厂区采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。间接冷却水循环使用，每半年排放一次，与生活污水一同进入依托生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经园区污水管网进入蔡家污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入嘉陵江。 依托 储运工程 原料暂存区 位于厂房西南侧，面积1000m2，用于存放外购的原料PP（聚丙烯）树脂粒料、ABS树脂粒料。 依托 半成品区 位于厂房北侧和南侧，面积1000m2，用于存放半产品。 新建 成品存放区 位于厂房西北侧和南侧，面积1200m2，用于存放临时产品。 依托 环保工程 废气 注塑废气经注塑机上方集气罩收集后，经1套“两级活性炭吸附”装置处理（风量为12000m3/h），处理后由15m高DA001排气筒排放。 新建 破碎设置在密闭车间内，粉尘经车间沉降后，无组织排放。 新建 废水 拟建项目依托生化池处理能力为35m3/d，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管网，进入蔡家污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入嘉陵江。 依托 噪声 厂房内设备选用低噪设备、合理车间布局、基础减振、建筑隔声、风机设置隔声罩等措施进行降噪。 新建 地下水及土壤 重点防渗区为危险废物贮存库；一般防渗区为一般工业固体废物暂存区及各工作区；简单防渗区为办公区。在危险废物贮存库、物料间设置托盘，针对空压机、注塑机的阀门、弯头等容易出现跑冒滴漏处也应设置托盘，危险废物不得与其他垃圾混存，必须委托具有危险废物处理资质的单位进行回收处置，禁止私自处理。 新建 环境风险 ①重点防渗区为危险废物贮存库；一般防渗区为一般工业固体废物暂存区及各工作区；简单防渗区为车间过道、办公区等； ②在危险废物贮存库、物料间设置托盘，定期清洁设备、清扫车间，防止油类物质污染地下水； ③加强职工环保教育，落实环保管理责任，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。危险废物贮存库四周禁止火源； ④危险废物贮存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）进行规整，危险废物贮存库设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物，完善集排水和防漏防渗漏设施。 新建 固体 废物 一般工业固废暂存区位于厂房东侧，面积约20m2，暂存废包装、不合格产品等。危废贮存库位于一般工业固废暂存区旁，面积约20m2，暂存废润滑油、废含油棉纱手套、废活性炭；危险废物定期交有危废处理资质的单位转运、处理；危废间做好“六防措施”，并设置托盘、截流坎、标识标牌等。 新建 （1）主体工程 ①生产区 拟建项目租赁租用重庆市北碚区缙云物资有限公司闲置生产车间，车间面积约6762m2，空高约12m，生产区域为1层，钢架结构。安装成套注塑机9套（包括混料、注塑等设备，7用2备），布置有无油螺杆式空压机1台、冷却循环系统等，形成年产60万件汽车注塑零部件生产能力。 ②破碎区 本项目设置的破碎区位于厂房东侧，面积约20m2，设置的2台剪切式破碎机（一用一备），用于不合格产品的破碎。 （2）辅助工程 本项目设置的办公室位于厂房东侧和厂房北侧及2F间夹层，面积约622m2；主要布设有办公区、会议室等，用于项目内职员办公生活。 （3）公用工程 ①供水 本项目用水主要是冷却用水和职工办公生活用水，依托当地现有的自来水管网供应。 ②冷却循环系统 本项目设置1套冷却循环系统，冷却塔循环水量20m3/h，冷却循环系统循环水池容积10m3（有效容积为8m3）。 ③供电 本项目用电依托重庆同兴工业园区市政供电网，新建配电设施。 ④排水 拟建项目厂区采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。冷却水循环使用，每半年排放一次，与生活污水一同进入经依托生化池（设计处理能力35m3/d）处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经园区污水管网进入蔡家污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入嘉陵江。 （4）储运工程 ①原辅材料库 本项目设置的原料暂存区位于厂房西南侧，原料库房面积1000m2，主要用于存放塑料颗粒等。 ②成品库 本项目成品库房位于厂房北侧和南侧，面积1000m2，用于存放半成品。 ③成品库 本项目成品库房位于厂房西北侧和南侧，面积1200m2，用于存放临时产品。 （5）环保工程 ①废气处理 注塑废气经注塑机上方集气罩收集后，经1套“两级活性炭吸附”装置处理，处理后由15m高DA001排气筒排放。破碎设置在密闭车间内，粉尘经车间沉降后，无组织排放。 ②污废水处理 项目依托生化池处理能力为35m3/d，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管网，进入蔡家污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入嘉陵江。 ③噪声防治措施 本项目厂房内设备选用低噪设备、合理车间布局、基础减振、建筑隔声、风机设置隔声罩等措施进行降噪，确保厂区噪声达标排放。 ④固体废物处置 本项目设置有一般固废暂存间和危废贮存库，一般工业固废暂存间位于厂房东侧，面积约20m2，暂存废包装、不合格产品等。危废贮存库厂房东侧，面积约20m2，暂存废润滑油、废含油棉纱手套、废活性炭等；危险废物定期交有危废处理资质的单位转运、处理；危险暂存间将做好“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），并设置托盘、截流坎、标识标牌等。 ⑤地下水及土壤防范措施 本项目地下水及土壤重点防渗区为危险废物贮存库；一般防渗区为一般工业固体废物暂存区及各工作区，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；简单防渗区为车间过道、办公区、卫生间，采用混凝土防渗材料。在危险废物贮存库、物料间设置托盘，危险废物不得与其他垃圾混存，必须委托具有危险废物处理资质的单位进行回收处置，禁止私自处理，危废贮存库等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 ⑥环境风险 1）重点防渗区为危险废物贮存库；一般防渗区为一般工业固体废物暂存区及各工作区；简单防渗区为车间过道、办公区等； 2）在危险废物贮存库、物料间设置托盘，针对空压机、注塑机的阀门、弯头等容易出现跑冒滴漏处也应设置托盘，定期清洁设备、清扫车间，防止油类物质污染地下水； 3）加强职工环保教育，落实环保管理责任，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。危险废物贮存库、油品存放区、液态气体存放区四周禁止火源； 4）危险废物贮存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）进行规整，危险废物贮存库设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物，完善集排水和防漏防渗漏设施。 2.1.5主要设备及生产能力核定 （1）项目主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2.1.5-1 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 工艺环节 备注 1 注塑机 JU2800T 台 1 注塑 / 2 注塑机 JU2400T 台 1 注塑 / 3 注塑机 JU1850T 台 1 注塑 / 4 注塑机 JU1600T 台 1 注塑 / 5 注塑机 JU1400T 台 1 注塑 / 6 注塑机 JU1080T 台 2 注塑 一用一备 7 注塑机 JU750T 台 2 注塑 一用一备 8 上料机 / 套 1 混料 / 9 烘料机 / 台 3 烘料 / 10 剪切式破碎机 / 台 1 破碎 用于废料破碎回用 12 冷却循环系统 冷却循环水池10m3 套 1 冷却 有效容积按80%计，即8m3，冷却塔循环水量20m3/h 13 无油螺杆式空压机 TW19-30S 台 1 提供动力 / 14 机械手 / 台 9 取件 7用2备 15 风机1# 12000m3/h 台 1 废气处理 注塑废气收集 通过核查《产业结构调整指导目录（2019年版）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批~第四批）及工信部工产业[2010]第122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备。 （2）设备产能核算 本次评价针对注塑机进行项目产能核算。 表2.1.5-2 设备产能核算一览表 设备名称 设备台数（台） 单位生产能力（kg/h） 年最大工作时间（h/a） 设备产能（t/a） 本项目设计产能（t/a） 注塑机 JU2800T 1 100 4800 480 2096.4 JU2400T 1 85 4800 408 JU1850T 1 75 4800 360 JU1080T 1 45 4800 216 JU750T 1 30 4800 144 PP设备产能合计 1608 JU1600T 1 70 4800 336 JU1400T 1 60 4800 288 ABS设备产能合计 624 合计 2232 通过核算，拟建项目设备产能满足项目生产需求 2.1.6主要原辅材料消耗 本项目营运期主要原辅材料清单及用量见下表。 表2.1.6-1 主要原辅料消耗及能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量 规格 最大储存量 备注 1 聚丙烯塑料颗粒 t/a 1520.388 25kg/袋 150 外购新料（颗粒） 2 ABS塑料颗粒 t/a 578.5359 25kg/袋 50 外购新料（颗粒） 3 润滑油 t/a 0.05 5kg/桶 0.01 用于设备保养 4 包装袋 t/a 1 / 0.1 用于包装 5 注塑模具 副/a 18 / 9 注塑 6 棉纱手套 t/a 0.005 / / 用于设备保养 7 新鲜水 2026m3/a 市政水管供应 供水 8 电 100万kW·h 市政电网供应 供电 （3）原辅料性质 本项目主要原辅材料理化性质见下表。 表2.1.6-2 主要原辅材料理化性质表 名称 理化性质 备注 PP 中文名聚丙烯，密度0.89~0.91mg/cm3，分子量516.5827，CAS：903-07-0，化学式（C3H6）n，易燃，熔点165℃，热分解温度大于350℃。 / ABS ABS丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）组成的三元共聚物，其分子式为（C8H8·C4H6·C3H3N）x。ABS为无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状，密度为1.05～1.18g/cm3，具有极好的低温抗冲击性能、尺寸稳定性、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好，缺点为热变形温度低可燃，耐候性较差。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃。ABS热变形温度83℃，玻璃化温度约115℃，熔融温度约为170℃，分解温度为270℃。结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及ABS的特性，ABS粒子在注塑过程中会产生非甲烷总烃、苯乙烯、1，3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯。 / 润滑油 即保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。CAS：8042-47-5，液体、无色，闪点＞93℃，蒸气压＜0.0001hPa（在-20℃-OECD测试），相对密度0.81~0.89g/cm3，不溶于水，自燃温度为325~355℃润滑油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 / 2.1.7物料平衡 本项目物料平衡图见下图所示。 图2.1-1 本项目注塑物料平衡图 图2.1-2 注塑有机废气平衡图 2.1.8水平衡平衡 本项目用水由市政给水管网提供，项目地坪采用扫帚进行清理，不对厂区进行冲洗。营运期用水主要为员工生活用水、冷却用水。 （1）生活用水：拟建项目全厂定员70人，年工作300天，厂区内无食宿，根据《重庆市水利局重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号），按每人每天50L/d计算，则项目员工生活用水量约为3.5m3/d，1050m3/a。另根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生活源产排污系数手册），项目生活污水折污系数为0.83，则项目生活污水产生量为2.905m3/d，871.5m3/a。 （2）冷却用水（注塑机间接冷却水）：根据建设单位提供资料，项目冷却塔处理循环水能力为20m3/h，即320m3/d，按照小时循环水量1%计算蒸发损耗，每天补充添加3.200m3新鲜水作为循环冷却水；循环水池有效容积为8m3，每半年更换1次水，循环排污水产生量为8m3/d；循环水不添加除垢剂等物质，循环排污水水污染物主要为COD、SS，进入生化池后由市政污水管网排入蔡家污水处理厂。 本项目排水采用雨污分流制，雨水接入市政雨水管网；生活污水进入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入北碚区蔡家污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入嘉陵江。 本项目给排水量见下表所示。 项目最大日用水量估算情况见下表所示。 表2.1.8-1 项目用水情况一览表 序号 用水类别 用水标准 用水规模 最大用水量 最大排水量 备注 m3/d m3/a m3/d m3/a 1 员工生活 50L/d·人 70人 3.5 1050 2.905 871.5 间歇产生 2 冷却用水 循环冷却水系统损耗水量约占循环水量的1% 3.2 960 / / 更换水12m3/次，半年更换一次 8 16 8 16 合计 14.7 2026 10.905 887.5 注：1项目用水、排水当日最大产生量计算。 水平衡图见下图所示。 图2.1-1 项目水量平衡图 （m3/d） 2.1.9平面布置合理性分析 拟建项目位于北碚区童家溪镇同兴北路170号，建筑面积约6762m2。厂房布置生产区、破碎区、一般固废暂存区、危险废物贮存库、办公室、厕所等。厂房内布置符合工艺要求及物料要求，装卸方便，项目生产线位于厂房中部，风机、空压机等高噪设备位于厂房偏东方向，剪切式破碎机位于厂房东侧。 拟建项目厂界周边500m范围内无风景名胜区等敏感点分布，项目房内布置符合工艺要求及物料要求，做到避免迂回，减少交叉，装卸运输方便等，项目平面布置较为合理。 2.1.10主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见下表。 表2.1.10-1 本项目技术经济指标一览表 名称 单位 指标 备注 建筑面积 m2 6762 租赁重庆市北碚区缙云物资有限公司厂房 劳动定员 人 70 / 工作时间 d 300 2班制，每天共工作8h 总投资 万元 5000 / 其中环保投资 万元 50 占总投资的 1% 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1生产工艺流程 生产工艺流程及产污环节如下： 图2.2.1-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 上料：本项目原料均为外购，主要为ABS、PP等颗粒状塑料，粒径均约为0.3cm，原料不混合使用。项目采用自动吸料系统将原料吸入烘料机中，该过程会产生废包装材料S1。 烘料：自动吸料系统吸入到烘箱内进行烘料，其目的是去除塑料颗粒物上的水分，烘料温度约80~100℃，烘料时间约为40～50min，使用的能源为电能。此环节有水蒸气产生。 吸料：塑料颗粒烘料完成后通过吸料机将塑料颗粒抽吸至注塑机的料斗内，此环节将产生机械噪声。 注塑成型：塑料颗粒经料斗加入注塑机内部，整个注塑过程在注塑机内完成，采用电加热，注塑机设置熔化温度（PP注塑温度为170~280℃、ABS注塑温度为200~220℃），该温度不会达到ABS、PP等塑料分解温度；物料在高温下熔融（在密闭的管道内进行，无异味挥发外排），然后通过螺杆将熔融状态的塑料材料，用高压射入模腔成型，同时使用冷却循环水对模具冷却，冷却循环水则通过回流管路回流至冷却塔，此环节将产生废气G1、边角余料、废模具S1、机械噪声。 破碎：工件冷却成型后通过检验，合格品直接进入组装工序、残次品进入破碎工序，破碎成塑料颗粒后返回生产线回收、利用，残次品、边角余料约占塑料颗粒用量的1%。将不合格品及边角料统一收集破碎，由于塑料的柔性大，项目选用剪切式破碎机，破碎的颗粒粒径约为0.3-0.5cm。破碎间密闭设置，且剪切式破碎机出料口直接与柔性塑料编织袋（或吨袋）口衔接，破碎片直接进入柔性塑料编织袋（吨袋）中。此环节就将产生颗粒物G2及机械噪声。 包装入库：将合格品装入PE袋中，然后放入纸箱。 注：本项目不外购废旧塑料进行破碎，只是本项目产生的边角废料、不合格品进行破碎后回用于生产。项目损坏模具委托模具公司进行维修。 2.2.1产排污环节 表2.2.1-1 主要产污环节及产污情况 污染物类别 产污环节 污染物名称 污染物成分 废气 注塑 注塑废气G1 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯，甲苯、乙苯、臭气浓度 破碎 破碎废气G2 颗粒物 废水 冷却 冷却循环废水W1 SS 员工生活 生活污水W2 COD、BOD5、SS、氨氮 固废 一般固废 配料、包装 废包装 废包装材料 不合格品 不合格产品 废品 废模具 废模具 废模具 危险废物 设备维护 废润滑油、废含油棉纱手套、废润滑油桶 废润滑油、废含油棉纱手套、废油桶 环保设备处理 废活性炭 废活性炭 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 噪声 机械运行 N噪声 设备噪声 2.3与项目有关的原有环境污染问题 2.3.1 现有工程环保手续履行情况 三雷（重庆）汽车零部件有限公司租用重庆市北碚区缙云物资有限公司（已办理建设项目环境影响登记表，详见附件3，且厂房污水管网已接通，污水收集管网已接入污水处理厂，详见附件4）位于北碚区童家溪镇同兴北路170号厂房，作为仓库，仅对外购汽车零部件进行包装外售。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目不用填报环境影响登记表。无需履行环保手续。现有项目污染物排放数据是根据业主提供及环评单位计算得出结果。 2.3.2企业现有工程内容及规模 现有项目仅对外购产品进行简单包装外售，现有项目生产的产品方案见下表。 表2.3.2-1 项目产品方案 序号 产品名称 类型 单件重量（g） 产量（万件/年） 去向 1 汽车注塑零部件 格栅 2430-2442 12 外售 保险杠 3350-3560 8 门板 5118-5122 24 仪表盘 1430-1808 16 2.3.3 现有工程污染物排放情况介绍 （1）废水 生活用水：现有项目全厂定员10人，年工作300天，厂区内无食宿，根据《重庆市水利局重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017年修订版）的通知》（渝水[2018]66号），按每人每天50L/d计算，则项目员工生活用水量约为0.5m3/d，150m3/a。另根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生活源产排污系数手册），项目生活污水折污系数为0.83，则项目生活污水产生量为0.415m3/d，124.5m3/a。 生活废水依托生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管网，进入蔡家污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准后排入嘉陵江。 噪声 主要为打包噪声，采取隔声、消声、减振等措施进行处理。 固体废物 根据项目实地踏勘，固体废物主要为废包装材料及生活垃圾。经建设单位估算，项目废包装为0.200t/a，交废品回收单位处置；生活垃圾产生量为1.5t/a，交环卫部门处置。 2.3.4 现有工程污染物排放总量 表2.3.4-1现有工程排放情况一览表 类别 污染物 现有工程排放总量t/a 废水 COD 0.0062 NH3-N 0.0006 固体废物 废包装 0.2 生活垃圾 1.5 2.3.5 现有项目主要环境问题 根据调查，拟建项目为工业技改项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），现有项目不用填报环境影响登记表。无需履行环保手续。原租用厂房为闲置厂房，地面已刷环氧树脂，无遗留环保问题。

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

3.1区域环境质量现状 3.1.1 环境空气质量现状 本项目所在区域属于《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）中的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）区域达标分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 根据重庆市生态环境局发布的《重庆市生态环境状况公报（2022 年）》，项目所在北碚区环境质量达标情况见下表所示。 表3.1.1-1 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物 评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.7 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 70.0 达标 PM10 年平均质量浓度 48 70 68.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 94.3 达标 CO（mg/m3） 日均浓度的第 95 百分位数 1.0 4 25.00 达标 O3 第90百分位数日最大8h平均质量浓度 163 160 101.9 超标 根据分析，北碚区环境空气质量中基本污染O3超标，其余基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 目前北碚区暂未发布最新《北碚区环境空气质量限期达标规划》，参照《北碚区环境空气质量限期达标规划（2018-2022年）》中“措施与行动”方案中明确减缓的方案如下： ①强化控制力度，遏制交通污染：重点突出柴油货车污染防治；加强非道路移动机械和船舶污染防治；加强机动车排气污染防治；强化油品监管，推进公共交通建设。 ②优化能源产业，减少工业污染：优化能源结构，发展清洁能源；优化产业布局，发展绿色、循环经济；深入推进工业企业污染治理。 ③提升管理水平，严控扬尘污染：严格施工扬尘管理；强化道路扬尘防治；强化重点扬尘排放企业及生产经营性过程扬尘控制；加强堆场、裸地等的扬尘控制。 ④精细管控措施，控制生活污染：巩固并扩大高污染燃料禁燃区；加强餐饮油烟污染治理；严控烟花爆竹燃放、露天烧烤、烟熏腊肉、露天焚烧等行为；推动其他生活源类废气管控；加强秸秆管理，控制农业氨排放。 ⑤提升监管能力，加大环保执法：加强环境监管能力建设；强化监督执法，加强区域联防联控；加强宣传教育，推动全民参与。 在北碚区执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 （2）特征污染物环境质量现状评价 根据生态环境部环境工程评估中心对《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答（2021 年 10 月 20 日）：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。 综上，苯乙烯、丙烯腈、甲苯，乙苯、1，3-丁二烯均无国家、地方环境空气质量标准，故本次评价不对其进行现状监测，仅考虑非甲烷总烃的环境现状质量监测。 本项目非甲烷总烃其质量现状引用重庆国环环境检测有限公司（报告编号：CQGH2023BF0100）中的H5点处的监测数据，监测时间为2023年6月29日～7月6日，监测时间为距今3年内，项目引用的监测点位于项目东北侧约3.6km，监测至今，项目周边空气质量现状变化不大，具有代表性，本次引用有效。 监测项目：非甲烷总烃； 监测点位：非甲烷总烃监测点（H5）位于本项目厂界东北侧3.6km处。 监测时间及频率：非甲烷总烃：2023年6月29日~7月6日，连续监测7天，监测小时值。 评价方法及模式： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用污染物的最大地面空气质量浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下： 式中：Pi——某污染物i的占标率； Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3； C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。 评价标准： 非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 监测结果及分析 根据以上方法确定各个指标的占标率，环境空气质量现状监测及评价结果详见下表所示。 表3.1.1-2 项目所在地环境空气质量监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位 污染物 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占标率% 超标率% 达标情况 H5 非甲烷总烃 2.0 0.84~1.04 52 0 达标 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)要求。因此，本项目所在区域环境空气质量现状较好。 3.1.2地表水环境质量现状评价 根据《重庆市环境保护局关于调整重庆市部分地表水域适用功能类别的通知》（渝环发〔2009〕110号）及《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），嘉陵江（北碚区草街-同兴二机校段）属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，地表水现状调查引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 本次地表水环境质量引用重庆市生态环境局公示的“2024 年 1 月重庆市水环境质量状况”中嘉陵江井口（嘉陵江右岸）断面进行评价，该断面位于项目所在地下游，引用数据能够反映所属区域地表水环境质量，本次引用有效。嘉陵江井口（嘉陵江右岸）断面达到Ⅱ类水质，满足Ⅲ类水域功能要求，因此区域地表水水环境质量状况较好。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于重庆同兴工业园区D区，根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市主城区声功能环境功能区划分方案的通知》（渝环[2018]326 号），项目所在地属于 3 类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。项目厂界外周边 50m 范围内无声环境保护目标。但本项目最近居民点为77m，为了解本项目对声环境保护目标造成的影响，故进行了声环境质量现状实测。 本评价委托重庆欧鸣监测有限公司对项目区域声环境质量现状进行实测。 ①监测因子：连续等效 A 声级 ②监测时间：2023 年1月 19 日 ③监测布点：共设 2 个监测点。 表3.1.2-1 噪声监测布点情况 序号 监测点位置 备注 执行标准 C1 项目东南侧1#居民点（V1） 环境噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准 C2 项目东北侧2#居民点（V2） ④监测频率：监测 1 天，昼、夜间各监测 1 次 ⑤评价方法：采用与《声环境质量标准》（GB3096-2008）直接比较的方法。 ⑥监测及评价结果： 表3.1.2-2 噪声监测统计表 单位：dB（A） 检测时间 检测点位 检测结果 标准值 2024.1.19 昼间 项目东南侧1#居民点（V1） 50 65 夜间 52 55 昼间 项目东北侧2#居民点（V2） 51 65 夜间 49 55 根据表 3.1.2-2 可知，项目东侧南居民点及项目东北侧居民点监测点的昼、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准值，项目所在区域声环境质量较好。 3.1.4地下水环境、土壤环境质量现状评价 本项目厂区地面均进行硬化处理，且内实行分区防渗措施，无地表漫流和垂直入渗途径；产生的大气污染物量较少，无大气沉降途径。综上，本次评价不开展地下水和土壤现状调查。 3.1.5电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 3.1.6生态环境质量现状评价 本项目位于重庆同兴工业园区，属于产业园区内项目，用地范围内无生态环境保护目标，因此本项目无需对生态现状进行调查。 3.2环境保护目标 3.2.1 项目外环境关系 本项目位于重庆同兴工业园区，西侧为重庆市北碚区缙云物资有限公司，北侧相邻为闲置厂房，东北侧为重庆永辉技术开发有限公司，南侧为普仕云印科技有限公司，周边主要为工业用地。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.2 环境保护目标 （1）环境空气保护目标 本项目位于重庆同兴工业园区，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标分布。项目厂界外500m范围内保护目标见表3.2.2-1。 表3.2.2-1 环境空气保护目标 序 号 环境保 护目标 坐标/m 保护 对象 保护内容 方位 最近距离（m） 环境 功能区 X Y 1 1#散居居民点 117 0 住户 1户，约3人 东南 77 大气 二类区 2 2#散居居民点 130 30 住户 1户，约3人 东北 78 3 3#散居居民点 130 80 住户 1户，约3人 东北 100 4 重庆市公安局刑侦总队 240 0 机关事业单位 约800人 北 200 5 天成小学 0 -490 学校 约1000人 南 440 6 4#居民点 290 400 住户 约10户，30人 东南 480 7 重庆市疾病预防控制中心 260 66 医院 约500人 东北 220 （2）声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目位于工业园区内，周边无生态环境保护目标。 3.3污染物排放标准 3.3.1废水污染物排放标准 本项目营运期废水主要来自生活污水和间歇排放的冷却水，生活污水和冷却废水一起经生化池处理后进入园区污水管网，属于间接排放。项目污水应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表1标准限值，但该标准间接排放指标中无pH、COD、BOD5、氨氮、SS的指标限值，故项目污废水经生化池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后，经市政污水管网进入蔡家污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入嘉陵江。具体标准见下表所示。 表3.3.1-1 废水污染物最高允许排放浓度 单位：mg/L（pH无量纲） 项目 标准 pH COD BOD5 NH3-N SS 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6~9 500 300 45* 400 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 6~9 50 10 5（8） 10 注：①氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级；②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.2废气 本项目注塑废气中非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯（待国家污染物监测方法标准发布后实施）、甲苯、乙苯应执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值，臭气浓度、苯乙烯无组织排放参照《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准中相关标准限值执行。详见下表。 表3.3.2-1 大气污染物排放标准一览表 标准出处 污染物 车间或生产设施排气筒排放浓度限值（mg/m3） 15m最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度（mg/m3） 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 非甲烷总烃 60 / 4.0 颗粒物 20 / 1.0 苯乙烯 20 / / 1,3-丁二烯* 1 / / 丙烯腈 0.5 / / 甲苯 8 / 0.8 乙苯 50 / / 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 0.3 / / 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 苯乙烯 / / 5.0 mg/m3 臭气浓度 / 2000（无量纲） 20（无量纲） *注：1，3-丁二烯均待国家污染物监测方法标准发布后实施； 本项目生产过程中会有VOCs以无组织方式排放在车间内，故企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的特别排放限值要求，限值如下。 表3.3-2 厂区内VOCs无组织排放限值单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 3.3.3噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类区标准限值。具体见下表。 表3.3.3-1 噪声排放标准 单位：dB（A） 评价时段 标准 昼间 夜间 施工期 《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 70 55 营运期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准 65 55 3.3.4固体废物 一般工业固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）指出：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物：执行《危险废物鉴别标准》（GB5085-2019）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。 3.4总量控制指标 根据国家相关污染物排放执行总量控制的有关规定，结合本项目的排污特点，经计算，项目污染物总量控制建议指标如表3.4-1，但根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ 971-2018）等相关要求，本项目废气、废水排放口均为一般排放口，原则上其总量不纳入总量控制范畴，本评价给出的总量控制指标建议仅作参考，具体总量控制指标以环评批复及企业排污许可证为准。 表3.4-1 建议总量控制指标一览表 类别 控制指标 总量控制（t/a） 排入蔡家污水处理厂 排入环境 水污染物 COD 0.0444 0.0444 NH3-N 0.0044 0.0044 大气污染物 （有组织排放） 颗粒物 / 非甲烷总烃 0.3522

# 四、主要环境影响和保护措施

4.1施工期环境保护措施 4.1.1废气影响分析 项目施工期废气主要为车辆运输及施工机械使用中产生的废气和扬尘。废气主要含有CO、碳氢化合物、NOx。减缓措施： ①施工场地内运输道路应及时清扫，减少汽车行驶扬尘。 ②加强施工机械的使用管理和施工机械的维修和保养，提高机械使用效率，减少废气排放，以减轻其对环境的影响。 4.1.2废水环境影响分析 项目施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水依托现有厂区生化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入蔡家污水处理厂进一步处理达标排放，对地表水环境影响很小。 4.1.3噪声影响分析 施工期主要声源为设备安装时的吊车、电锯等施工机具作业时产生的噪声，噪声值在82～90dB（A）之间，距离各施工设备10m处的声级值约79~82dB（A）。由于项目位于工业园内，周边均为工业企业及标准厂房等，施工噪声对环境影响很小。减缓措施： ①为进一步减缓项目施工噪声影响，应合理布局施工场地，在满足施工需要的前提下，选择低噪声先进设备，控制使用强噪声设备，并加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差使机械噪声增大的现象发生。 ②将噪声级大的施工作业尽量安排在白天进行，施工噪声对区域声环境质量的不利影响将随施工的结束而消失。 4.1.4固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要包括设备的废包装料、生活垃圾等。施工人员的生活垃圾定点收集，由市政环卫部门统一处置；少量废包装材料可外卖的卖至废品收购站，不能外卖的交由市政环卫部门统一处置。 施工期间产生的固体废物经妥善处置后对环境影响小。 4.2营运期环境保护措施 4.2.1废水影响分析及其防治措施 本项目冷却循环废水每半年排放一次，拟建项目冷却废水为间接冷却水，冷却过程不接触矿物油、清洁剂等，与生活污水进入依托生化池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经园区污水管网进入蔡家污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入嘉陵江。 根据工程分析可知，拟建项目员工生活污水产生量为2.905m3/d（871.5m3/a），冷却废水产生量为16.00m3/a。拟建项目废水污染物包括pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，冷却过程不接触清洁剂等。 4.2.1.1废水排放源强 注塑机生产线冷却水为间接冷却水，不与物料直接接触，故冷却水基本不会被物料污染，通过冷却塔冷却后，可满足生产需求，循环回用，半年排放一次。 综上，项目废水污染物产生、排放情况见下表： 表4.2.1-1 废水污染物排放情况表 污染物 产生量 三级标准 一级A标 产生浓 产生量 排放浓 排放量 排放浓 排放量 (mg/L) （t/a） （mg/L） （t/a） （mg/L） （t/a） 综合废水 / 887.5 / 887.5 / 887.5 pH / 6-9（无量纲） / 6-9（无量纲） / 6-9（无量纲） COD 400 0.3550 200 0.1775 50 0.0444 BOD5 200 0.1775 100 0.0888 10 0.0089 SS 400 0.3550 100 0.0888 10 0.0089 氨氮 30 0.0266 10 0.0089 5 0.0044 4.2.1.2废水排放口基本情况 废水排放口基本情况见下表所示。 表4.2.1-2 废水间接排放口基本情况一览表 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放口类型 排放去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 排放浓度限值（mg/L） DW001 生化池排放口 106.449479 29.721223 一般排放口 蔡家污水处理厂 间断排放，流量不稳定无规律 蔡家污水处理厂 pH 6~9（无量纲） COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 4.2.1.3废水处理工艺可行性分析 （1）废水达标分析及生化池可依托性分析 本项目废水最大排放量为10.905m3/d，本项目依托1个处理能力为35m3/d的生化池（位于厂区东北部），采用“厌氧生物法”的处理工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范—橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.4废水治理可行技术参照表，厂区综合废水处理设施排水可行治理技术包括“预处理设施：调节、隔油、沉淀；生化处理设施：厌氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘”。因此该污水处理设施的治理工艺属于可行技术，本项目排放废水主要为生活污水、冷却废水，其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，采用厌氧生物法，因此本评价提出的废水治理措施属于可行性技术。 （2）园区污水处理厂依托可行性分析 蔡家污水处理厂已经建成投入运行，其设计处理能力为4万m3/d，采用改良型氧化沟工艺，出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级A标准要求。经调查，该污水处理厂正常运行，各污染物稳定达标排放。 本项目属于蔡家污水处理厂服务范围，且区域管网已覆盖，本项目废水日最大排放量约10.905m3/d，远小于蔡家水处理厂的处理规模，污染物主要为COD、SS、BOD5、氨氮，水质简单，因此不会对蔡家污水处理厂造成冲击，出水能稳定达标，本项目废水依托蔡家污水处理厂处理可行。 综上所述，本项目排放废水可实现有效治理，对地表水环境影响较小，不会改变嘉陵江的水域功能，环境可接受。 4.2.1.4环境监测计划 结合《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），该生化池主体责任为三雷（重庆）汽车零部件有限公司（生化池清掏由重庆市北碚区缙云物资有限公司负责），已签订污水接纳协议，见附件9，评价要求项目对依托的生化池出口验收时监测一次，运营期1次/半年。拟建项目废水监测计划详见下表所示。 表4.2.1-3 环境监测计划一览表 序号 污染源类别/监测类别 排放口编号 /监测点位 排放口名称/监测点位名称 监测因子 监测频次 1 综合废水 DW001 生化池排口 废水量、pH、COD、NH3-N、BOD5、SS 验收时监测一次，运营期1次/半年 4.2.2废气影响分析及其防治措施 4.2.2.1废气源强分析 拟建项目营运期产生的废气主要为注塑废气G1和破碎废气G2。 （1）注塑废气G1 本项目使用PP、ABS等树脂进行注塑，本评价根据实际情况，并结合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）分析注塑废气中污染物种类及产生情况。 PP：原料为PP粒子时，注塑温度为170~280℃，未达到PP粒子的分解温度（＞350℃），但PP粒子中可能存在少量聚合单体，在注塑过程挥发出来，该废气主要为非甲烷总烃。 ABS：原料为ABS粒子时，注塑温度为200~220℃，未达到ABS粒子的分解温度（270℃），但ABS粒子中可能存在少量聚合单体，在注塑过程挥发出来，该废气主要为非甲烷总烃、苯乙烯、1，3-丁二烯、丙烯腈、甲苯、乙苯。 ①非甲烷总烃 本项目参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“33-37，431-434 机械行业系数手册”，注塑工序产污系数按“08树脂纤维加工”中注塑成型、吹塑成型、搪塑成型工艺产生的有机废气（以非甲烷总烃计）产污系数计算，即按1.2kg/t原料计。根据物料平衡，本项目原料重量为2098.9239t，则注塑工序非甲烷总烃产生量为2.516t/a。 ②颗粒物 拟建项目注塑过程因局部受热不均、单体分布不均等原因，会产生少量气溶胶（表征为颗粒物）产生。气溶胶（表征为颗粒物）仅在注塑机局部受热不均情况下产生，根据《合成树脂行业废气的环境影响评价方法分析》([3]王海玥，李厦.合成树脂行业废气的环境影响评价方法分析[J].环境与发展,2020,32(12):14-15)，合成树脂行业颗粒物主要源于破碎、过筛等工艺，本次评价不针对注塑过程中产生的气溶胶（表征为颗粒物）做定量计算，仅达标排放要求及相应管理要求：运营期设备定期保养，操作过程若发现局部过热情况立即停止生产进行设备检修。 ③其他污染物 ABS塑料在注塑过程中可能有极少量残留的苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯单体挥发，参考文献《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶沉淀-气相色谱法测定》（袁丽凤，邬蓓蕾等，分析测试学报[J].2008（27）：1095-1098）、《PS和ABS制品中1，3-丁二烯残留量的测定》（陈旭明，刘贵深，候晓东国家食品软包装产品及设备质量监督检验中心（广东））中实验结果：ABS树脂中苯乙烯单体含量637.8mg/kg，丙烯腈单体含量47.2mg/kg，甲苯单体含量32.9mg/kg，乙苯单体含量135.2mg/kg，1，3-丁二烯单体含量1.53mg/kg，本项目注塑工序使用ABS塑料量约578.5359t/a，ABS塑料注塑时长约4800h，则苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯产生量分别为0.369t/a、0.027t/a、0.019t/a、0.078t/a、0.001t/a，产生速率分别为0.0768kg/h、0.0057kg/h、0.004kg/h、0.0163kg/h、0.0002kg/h。 ④臭气浓度 此外，项目在注塑过程会产生少量异味气体产生（以下简称“臭气浓度”），由于臭气浓度的产生量极少，本次评价仅定性分析，通过加强车间通风排出车间，对环境影响较小。 项目针对注塑废气设1套废气处理设施，拟在每台注塑机出料口上方设置上吸式集气罩（收集效率70%），根据简明通风设计手册上吸式集气罩抽风量计算公式如下： Q=K×P×H×V 式中：Q—风量，m3/s； P—集气罩敞开面的周长，m； H—罩口至有害物源的距离，取0.4m； V—边缘控制点的控制风速，m/s，取0.35m/s； P—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，取1.4； 本项目共有9台注塑机（7用2备），其中4台为大注塑机，5台小注塑机（2台备用）。参考国内同类型企业的收集处理方式，在每台工作的注塑机出料口上方设置一个集气罩，大注塑机设置的集气罩面积为：1.0m×0.4m=0.4m2（4个），小注塑机的集气罩面积为：0.5m×0.3m=0.15m2（3个）。则废气集气罩总风量约为11289.6m3/h，本次评价取12000m3/h。本次参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物治理技术指南》（广东省环保厅，2013年11月15日实行）和《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环保厅，2015年1月1日实行），吸附法对有机废气的治理效率为50%-80%，本项目单级活性炭吸附器的处理效率取70%，则两级活性炭吸附器处理效率理论可达91%。考虑到本项目废气有机物浓度不高，因此，本项目“两级活性炭吸附器”处理效率取80%可行。根据上文产排污分析，排放浓度和排放速率能达到相应要求，废气治理工艺可行。 表4.2-1 注塑废气产排污一览表 污染物 本项目产生量t/a 风量 m3/h DA001排气筒排放 无组织排放 排放量t/a 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 速率kg/h 非甲烷总烃 2.5160 12000 0.3522 6.115 0.0734 0.7547 0.1572 苯乙烯 0.369 0.0516 0.896 0.0107 0.1106 0.0230 丙烯腈 0.027 0.0038 0.066 0.0008 0.0082 0.0017 甲苯 0.019 0.0027 0.046 0.0006 0.0057 0.0012 乙苯 0.078 0.0109 0.190 0.0023 0.0234 0.0049 1，3-丁二烯 0.001 0.0001 0.002 0.00003 0.0003 0.00006 臭气浓度 少量 少量 少量 少量 少量 少量 （2）破碎粉尘G2 本项目设置一间密闭的破碎间，采用的剪切式破碎机，破碎后的塑料粒子粒径约为0.3-0.5cm，粒径较大，且拟直接在下料口用包装袋收集，因此不易产生粉尘。边角料及不合格品采用干法破碎，在破碎时，破碎间完全密闭。 根据业主提供资料，边角料及不合格品产生量约为产品的1%，根据前文可知产品量约2096.4t/a（其中PP产品量约1518.56t/a，ABS产品量约577.84t/a），则产生的边角料、不合格品量约为20.964t/a（其中废PP不合格品量约15.186t/a，废ABS不合格品量约5.778t/a）。本项目破碎工序产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42，4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”的相关数据，即废PP/PE（含废PP、废PP/PE）产污系数为375克/吨-原料，废ABS产污系数为425克/吨-原料。根据计算，本项目破碎工序产生的破碎粉尘量约0.0082t/a，项目每生产7天破碎一次，每次约1h，则年破碎时长约43h。由于破碎工序设置在完全密封的房间进行，产生的粉尘约80%沉降在房间内，其余的20%粉尘以无组织形式在车间内排放，排放量约为0.0016t/a，排放速率约为0.037kg/h。 同时，剪切式破碎机出口直接与尼龙编织袋直接连接，有一定的除尘作用；因此，项目破碎过程产生的粉尘对外环境影响不明显。 4.2.2.2废气产排情况

表4.2.2-1 本项目废气产排情况一览表 排放形式 产污环节 污染物种类 污染物产生 污染防治设施 排放情况 产生量 t/a 产生 浓度mg/m3 产生速率kg/h 处理措施 效率 是否为可行技术 排放量 t/a 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 收集 处理 有组织 DA001排气筒 注塑 非甲烷总烃 2.5160 43.675 0.5241 两级活性炭吸附+15m排气筒（DA001） 70% 80% 是 0.3522 6.115 0.0734 苯乙烯 0.369 6.398 0.0768 70% 80% 是 0.0516 0.896 0.0107 丙烯腈 0.027 0.474 0.0057 70% 80% 是 0.0038 0.066 0.0008 甲苯 0.019 0.330 0.0040 70% 80% 是 0.0027 0.046 0.0006 乙苯 0.078 1.356 0.0163 70% 80% 是 0.0109 0.190 0.0023 1，3-丁二烯 0.001 0.015 0.0002 70% 80% 是 0.0001 0.002 0.00003 颗粒物 少量 少量 少量 / / 是 少量 少量 少量 臭气浓度 少量 少量 少量 / / 是 少量 少量 少量 无组织 注塑 非甲烷总烃 0.7547 / 0.1572 加强通风 / / 是 0.7547 / 0.3538 苯乙烯 0.1106 / 0.0230 加强通风 / / 是 0.1106 / 0.0230 丙烯腈 0.0082 / 0.0017 加强通风 / / 是 0.0082 / 0.0017 甲苯 0.0057 / 0.0012 加强通风 / / 是 0.0057 / 0.0012 乙苯 0.0234 / 0.0049 加强通风 / / 是 0.0234 / 0.0049 1，3-丁二烯 0.0003 / 0.00006 加强通风 / / 是 0.0003 / 0.00006 臭气浓度 少量 少量 少量 加强通风 / / 是 少量 少量 少量 破碎 颗粒物 0.0082 / 0.1895 密闭沉降，加强通风 / 80% 是 0.0016 / 0.038

4.2.2.3废气非正常工况分析 本项目的非正常工况主要是工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的排污。废气非正常排放的源强按照最不利情况（废气处理效率下降50%的情况）进行分析，详见下表所示。 表4.2.2-2 拟建项目非正常工况有组织废气产排情况 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度/mg/m3 非正常排放速率/kg/h 单次持续时间/h 年发生频次/年 应对措施 1 DA001排气筒 处理设施故障，处理效率下降50% 非甲烷总烃 18.344 0.2201 0.5 2~3 加强管 控及时调整 苯乙烯 2.687 0.0309 丙烯腈 0.199 0.0023 甲苯 0.139 0.0016 乙苯 0.570 0.0066 1，3-丁二烯 0.006 0.0001 颗粒物 少量 少量 臭气浓度 少量 少量 建设单位应加强对废气治理设施的管理、检查、巡检，避免非正常排放情况。加强操作管理，减少非正常工况发生频次。 4.2.2.4废气治理可行性分析及达标分析 （1）废气治理可行性分析 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》，活性炭吸附法要求预处理后颗粒物浓度≤1mg/m3、温度≤40℃。根据前文废气源强分析可知，有机废气通过管道与外界换热后温度可低于40℃，满足吸附法工业有机废气治理技术规范要求。拟建项目有机废气采用“两级活性炭吸附”技术，均为《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）中推荐的可行技术。 本项目二级活性炭吸附装置设计处理效率为80%，吸附剂使用蜂窝炭，项目废气产生工位较多，分别设置多个集气罩和风管进行收集，为确保活性炭吸附装置的稳定运行，二级活性炭装置安装压差计，并定期对其压差进行检测，压差超过规定值时需及时更换过滤材料。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）文件要求，本项目废气处理设施参数如下： 名称 二级活性炭吸附设备 设备主体 碳钢 设备尺寸 2000mm*1600mm*2000mm+2000mm*1600mm*2000mm 终阻力 250Pa 瞬间耐温 ≤100℃ 名称 活性炭模块 活性炭碘值 812mg/g 动态吸附效率 32% 压损 1800pa 风速 0.6~ 1.0m/s 水分 ≤5% 堆积重 495±20g/L 正抗压强度 0.8Mpa 活性炭装 填量 1#二活性炭装填量 4t（0.75t，0.75t） 压差表 1 个 吸附效率 本项目取80%。 根据重庆市生态环境委员会办公室关于印发《2023年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案》的函附件2 提出，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间。涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于0.60m/s；采用活性炭纤维时，气体流速宜低于0.15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表面积应不低于1100m2/g（BET法）。 因此，拟建项目采用的污染防治设施工艺是可行的。 （2）废气治理达标性分析 项目废气排放达标分析，考虑设备同时运行，计算污染物最大排放速率及浓度时。 表4.2.2-3 项目有组织废气达标排放可行性分析 排气筒 污染源 排放方式 污染物 治理措施 最大排放浓度(mg/m3) 最大排放速率(kg/h) 执行标准 排放浓度限值(mg/m3) 是否达标可行 DA001 注塑废气G1 有组织 非甲烷总烃 经密闭式集气装置收集，通过“两级活性炭吸附”处理后引至15m排气筒（DA001）排放，风量12000m3/h挤出废气收集效率取70%，处理效率以85%计。 10.318 0.1238 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 60 是 苯乙烯 0.672 0.0081 20 是 丙烯腈 0.050 0.0006 0.5 是 甲苯 0.035 0.0004 8 是 乙苯 0.142 0.0017 50 是 1，3-丁二烯* 0.002 0.00002 1 是 颗粒物 少量 / 20 是 臭气浓度 少量 / 2000（无量纲） 是 单位产品非甲烷总烃排放量：本项目年生产改性塑料产品共2096.4t，有组织年排放非甲烷总烃0.3522t，则单位产品非甲烷总烃为0.168kg/t产品，低于《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 特别排放限值0.3kg/t产品。 因此，拟建项目废气经处理后可达标排放。 4.2.2.5大气排放口基本情况 废气排放口基本情况见下表所示。 表4.2.2-4 废气排放口基本情况一览表 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放口类型 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 排气温度（℃） 废气量（m3/h） 经度 纬度 DA001 注塑废气排放口 106.449875 29.721057 一般排放口 15 0.6 25 12000 4.2.2.6监测计划 结合《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），废气监测计划如下。 表4.2.2-5 拟建项目废气监测点位、指标及最低监测频次 监测类别 监测因子 监测位置 监测频率 执行标准 项目验收 验收后 废气 有组织废气 非甲烷总烃 DA001排气筒 验收时监测1次进出口 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） 苯乙烯 1次/年 丙烯腈 1次/年 甲苯 1次/年 乙苯 1次/年 1，3-丁二烯* 1次/年 颗粒物 1次/年 臭气浓度 1次/年 无组织废气 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、臭气浓度 厂界上下风向 1次/年 *注：目前1，3丁二烯暂未发布国家污染物监测方法标准，待国家污染物监测方法标准发布后实施。 4.2.3噪声影响分析及治理措施 4.2.3.1噪声源强 拟建项目噪声主要来源为注塑机、上料机、烘料机、冷却塔、剪切式破碎机、空压机、风机等设备，隔音罩隔声降噪效果取10dB；基础减振降噪效果取10dB；厂房隔声降噪效果为10~20dB，拟建项目取15dB。其中厂房隔声为噪声衰减过程的措施，不计入噪声源源强降噪。拟建项目在设计中、生产设备选型上立足节能、环保，优先选用国内外先进的低噪声设备，并结合生产车间厂房内合理布局、隔声、减振等防噪降噪措施。 项目室内主要噪声源设备噪声级详见下表所示。 表4.2.3-1 企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 声源名称 声源源强 声功率级dB(A) 声源控制措施 运行时段 1 注塑机1 75 合理布局、隔声、减振等防噪降噪措施 连续 2 注塑机2 75 连续 3 注塑机3 75 连续 4 注塑机4 75 连续 5 注塑机5 75 连续 6 注塑机6 75 连续 7 注塑机7 75 连续 8 上料机 75 连续 9 烘料机 75 连续 10 烘料机 75 连续 11 烘料机 75 连续 12 无油螺杆式空压机 80 连续 项目室外主要噪声源（冷却塔）设备噪声级详见下表所示。 表 4.2.3-2 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行时段 X Y Z 声功率级/dB(A) 1 剪切式破碎机 42.3 -8.8 1.2 80 低噪声设备，基础减振 昼间、夜间 2 冷却循环系统 39.4 -16.4 1.2 80 3 风机1 39.6 -15.7 1.2 85 表中坐标以厂界中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 本项目室内经治理后各主要产噪设备噪声级详见下表所示。

表4.2.3-3 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 序号 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) 声功率级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 注塑机1 75 基础减振 -21.8 4.4 1.2 64.2 34.6 20.0 41.3 57.1 57.1 57.2 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.2 36.1 36.1 1 2 注塑机2 75 基础减振 -15.3 1.8 1.2 57.2 34.4 27.1 41.7 57.1 57.1 57.1 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.1 36.1 1 3 注塑机3 75 基础减振 -8.8 -0.8 1.2 50.2 34.3 34.1 42.1 57.1 57.1 57.1 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.1 36.1 1 4 注塑机4 75 基础减振 -3.4 -2.3 1.2 44.6 34.8 39.6 41.8 57.1 57.1 57.1 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.1 36.1 1 5 注塑机5 75 基础减振 0.8 -4.4 1.2 40.0 34.3 44.3 42.4 57.1 57.1 57.1 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.1 36.1 1 6 注塑机6 75 基础减振 4.7 -6.2 1.2 35.7 34.0 48.6 42.9 57.1 57.1 57.1 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.1 36.1 1 7 注塑机7 75 基础减振 9.3 -7.8 1.2 30.8 34.1 53.5 43.0 57.1 57.1 57.1 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.1 36.1 1 8 上料机 75 基础减振 -28.5 7 1.2 71.4 34.6 12.9 41.0 57.1 57.1 57.2 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.2 36.1 1 9 烘料机1 75 基础减振 -35.3 6 1.2 77.5 31.3 6.9 44.1 57.1 57.1 57.5 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.5 36.1 1 10 烘料机2 75 基础减振 -33.7 9.6 1.2 77.2 35.2 7.1 40.2 57.1 57.1 57.5 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.5 36.1 1 11 烘料机3 75 基础减振 -32.7 13.5 1.2 77.5 39.2 6.6 36.2 57.1 57.1 57.6 57.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 36.1 36.1 36.6 36.1 1 12 无油螺杆式空压机 80 基础减振 -25.2 -5.4 1.2 64.1 24.2 20.5 51.7 62.1 62.1 62.2 62.1 昼间、夜间 21.0 21.0 21.0 21.0 41.1 41.1 41.2 41.1 1 注：坐标轴原点为厂房中心，以东方向为X正轴、北方向为Y正轴；项目风机位于厂房内，通过添加隔声罩降噪10dB、减振降噪10dB、厂房隔声15dB；其他设备通过减振降噪10dB后再通过厂房隔声降噪15dB。

4.2.3.2厂界噪声预测 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声室内等效室外声源声功率级计算方法，然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，其计算公式如下： ①声级衰减计算 A—A声级衰减，dB（A）； Adiv—几何发散引起的衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB（A）； Agr—地面效应引起的衰减，dB（A）； Abar—声屏障引起的衰减，dB（A）； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB（A）。 ②声级计算 LA(r)—预测点r处的 A 声级，dB(A)； LA(r0)—预测点r0处的 A 声级，dB(A)； A—A声级衰减，dB（A）； （2）预测结果 为简化分析，项目仅考虑几何发散衰减。假定各噪声源以自由声场的形式传播，从最为不利的情况出发，即当噪声源同时运行时，根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声学环境的影响。将项目室内多个设备视为多个点声源，考虑几何衰减和厂房隔声后再与室外声源进行厂界叠加，项目噪声预测结果可见下表所示。 表4.2.3-4 生产设备至厂界噪声贡献值 dB(A) 预测方位 时段 贡献值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标情况 东侧 昼间 50.3 65 达标 夜间 50.3 55 达标 南侧 昼间 48.5 65 达标 夜间 48.5 55 达标 西侧 昼间 52.5 65 达标 夜间 52.5 55 达标 北侧 昼间 49.7 65 达标 夜间 49.7 55 达标 由预测结果可知，项目噪声源厂界噪声值昼夜能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，由上表可知，经过使用厂房隔声、减振等措施，建成后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中相应的3类区标准。项目厂界四周均处于工业园区内部，通过选用低噪声设备、基础减振、合理平面布局、建筑隔声等措施，且根据现场调查50m评价范围内无噪声环境保护目标分布。因此，项目运营噪声不会对周边环境造成明显影响。 4.2.3.3治理措施 （1）生产过程中加强设备的保养和维护。 （2）拟建项目生产过程保持车间窗户关闭，充分利用厂房建筑物隔声，风机在设置减振垫的基础上设置隔音罩，其余设备设置减振垫用作基础减振。 （3）项目夜间不运营。 42.3.4噪声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》(GBHJ1301-2023)确定噪声环境监测内容及计划，具体见下表所示。 表4.2.3-5 项目噪声环境监测计划表 污染源 监测项目 监测点位 监测频次 执行标准 噪声 连续等效A声级 东、南、北侧厂界 验收时监测一次，运营期一季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4.2.4固体废物 拟建项目营运期产生的固体废物为一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 （1）一般工业固废 拟建项目营运过程中会产生一般工业固废，主要为废包装、边角料及不合格产品、破碎粉尘、废模具。 经建设单位估算及前文物料平衡，拟建项目废包装为0.400t/a、不合格产品产生量为20.964t/a，破碎粉尘沉降量为0.0066t/a。拟建项目不合格产品送至剪切式破碎机破碎后回用于生产，其余一般工业固废收集至一般固废暂存间，分类收集储存，定期外卖给废品回收单位。 废模具：注塑过程中模具有一定损耗，产生废模具，根据业主提供资料，废模具产生量约为0.5t/a，代码为：367-001-99。 （2）危险废物 拟建项目生产过程中会产生危险废物主要为废润滑油、废含油棉纱手套、废活性炭。 废润滑油：拟建项目机械保养产生废润滑油，废润滑油年产生量约0.040t/a属《国家危险废物名录》（2021年版）中废物类别及代码HW08，900-217-08。 废含油棉纱手套：机械保养时使用产生含油棉纱及手套，产生量约0.008t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中废物类别及代码HW49，900-041-49。 废活性炭：拟建项目设置1套“两级活性炭吸附”装置吸附有机废气，根据同类工程调查，活性炭吸附能力为0.25t（VOCs）/1t，活性炭设备废气处理量为约为1.4088t，活性炭箱内充填量为1.5t，为确保活性炭吸附有效性，活性炭要求活性炭碘值≥800，要求每3月更换一次，则废活性炭产生量约为6.41t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）规定，废活性炭属于危险废物HW49，危废代码：900-039-49，废活性炭袋装收集至危废贮存库暂存，定期送有资质单位进行处置；同时确保活性炭的吸附脱附的正常运行，严格控制活性炭的更换周期，确保符合废气处理设施的设计要求。废物类别为“HW49 其他废物”，废物代码为900-039-49。 废油桶：本项目设备使用的润滑油产生的空油桶，产生量约10个，按0.1kg/个计，约0.001t/a，废物类别为“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-249-08； 本项目危险废物产生情况见下表所示。 表4.2.4-1 拟建项目危险废物产生情况及特性一览表 序号 名称 类别 代码 产生量 （t/a） 产生 工序 形态 主要 成分 产废周期 危险特性 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.040 设备保养 液态 石油类等 30d T，I 2 废油桶 HW08 900-249-08 0.001 固态 石油类等 30d T，I 3 废含油棉纱手套 HW49 900-041-49 0.008 固态 石油类等 30d T/In 4 废活性炭 HW49 900-041-49 6.41 废气处理 固态 有机污染物 90d T/In 本项目各危险废物经收集后分类暂存于危废贮存库内，危废贮存库建于厂区东北侧靠近原料暂存间，面积约20m2，定期交有资质的单位处置。 本项目危险废物存储场所情况见下表所示。 表4.2.4-2 项目危险废物储存场所基本情况表 序号 储存场所 危废名称 危废类别 危废代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危险废物贮存库 废润滑油 HW08 900-217-08 厂房北侧 20m2 桶装 0.040t 不超过一年 2 废含油棉纱手套 HW49 900-041-49 桶装 0.008t 不超过一年 3 废油桶 HW08 900-249-08 桶装 0.001t 不超过一年 4 废活性炭 HW49 900-041-49 桶装 6.41t 不超过一年 （3）生活垃圾 项目劳动定员70人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，则生活垃圾产生量为10.500t/a，生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一收运处置。 表4.2.4-3 固体废物产生排放情况汇总表 类别 废物名称 形态 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） 处置 措施 环境管理要求 一般工业固废 废包装 固态 一般固废 292-002-99 0.400 外售废品收购站 采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，不造成二次污染 废模具 固态 一般固废 292-001-99 0.5 沉降粉尘 固态 一般固废 292-002-66 0.0066 边角料及不合格产品 固态 一般固废 292-002-99 20.964 送至剪切式破碎机破碎后回用于生产 危险废物 废润滑油 液态 危险废物 900-217-08 0.040 暂存于危废贮存库内，定期交有危废处理能力的单位，转运、处理 签订危废转运联单，交于有危废处置资质单位处置 废油桶 固态 危险废物 900-249-08 0.001 废含油棉纱手套 固态 危险废物 900-041-49 0.008 废活性炭 固态 危险废物 900-041-49 6.41 生活垃圾 / 生活垃圾 / 10.500 环卫部门每日清运 不造成二次污染 （4）环境管理要求 一般工业固体废物暂存区应参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2020) 提出的环保要求：防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志(环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场(GB15562.2-1995))；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。 危险废物暂存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求进行“六防”处理，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，并设置危险废物标识标牌、托盘等，危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》执行转移制度。 另外，拟建项目运营期应设立专人负责环保，建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施；对各种环保设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行；须按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）要求，开展环境管理台帐。 4.2.5地下水及土壤影响分析 （1）污染途径 拟建项目营运期使用物料中润滑油为液态，均使用密闭防渗漏的容器储存，按照《危险化学品安全贮存通则》(GB15603-1995)和《危险化学品安全管理条例》(2002)中的要求暂存于物料区；液态危险废物主要是废润滑油，存储于危废贮存库内。对危废间采取“六防”等措施，严格危险化学品的管理，正常工况下不会导致危险化学品进入地下污染地下水质以及区域土壤质量。若所有防护措施都出问题，发生破裂引起泄漏，物料泄漏后首先在地面形成液池，液池中有机溶剂大部分挥发进入大气环境，极少量通过大气沉降到土壤，将形成地面径流。 （2）防控措施 地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 （1）源头控制 在项目危废贮存库、物料间内设置托盘等设施，防止物料包装物、危险废物跑、冒、滴、漏，包装桶采取密闭结构，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度； （2）分区防控要求 根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式、构筑材料，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区及非防渗区：分别采取不同的防控方案，见表4.2.5-1。 表4.2.5-1 分区防渗管控要求表 防渗分区 防渗技术要求 拟建项目防渗区 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 危废贮存库 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行 一般工业固废暂存间、循环冷却水池、生产车间等工作区 简单防渗区 一般地面硬化 除重点防渗区、一般防渗区以外的其他区域（主要为办公室和厕所） （3）相关部门对设备设施检查、维护，要制定严格的检修标准、周期和考核标准，落实责任人，检查、维修人员要按照相关标准认真执行，定检后要验收，并做好记录。 （4）项目危险废物不得与其他垃圾混存，必须委托具有危险废物处理资质的单位进行回收处置，禁止私自处理。 4.2.6环境风险 （1）环境风险危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），并结合物料理化性质报告，拟建项目涉及危险特性的化学品包括润滑油及废润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），润滑油及废润滑油属于附录B中油类物质，临界量为2500t。 表4.2.6-1 拟建项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大储存量qn/t 临界量Qn/t 危险物质Q值 1 润滑油 0.05 2500 0.0000020 2 废润滑油 0.04 2500 0.0000012 3 废含油棉纱手套 0.008 / / 4 废活性炭 6.41 / / 合计：Q=q1/Q1+q2/Q2+...+qn/Qn 0.0000032 拟建项目Q值为0.0000032，远小于临界量1。因此不开展风险评价专项。 （2）环境风险物质影响途径 拟建项目涉及的风险物质为液态，均存在泄漏风险，产生原因主要为物料在存储和使用过程中容器破损等情况，物料泄漏后其中所含的挥发性有机物可在短时间内挥发进入大气造成大气污染事故，污染物包括非甲烷总烃。及未挥发的少量物料下渗污染地下水，渗入地下水的污染物参与地下水循环可能对农作物、植被生长产生一定影响，并造成土壤、地下水环境污染；遇明火、高温燃烧会引发火灾。 （3）环境风险防范措施 为了尽量减少风险事故的发生概率，并有效降低风险事故对厂区职工和周围环境的影响，项目拟采取的风险防范措施包括： ①重点防渗区为危险废物贮存库；一般防渗区为一般工业固体废物暂存区及各工作区；简单防渗区为办公区、厕所等； ②在危险废物贮存库、物料间设置托盘，定期清洁设备、清扫车间，防止油类物质污染地下水； ③加强职工环保教育，落实环保管理责任，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。危险废物贮存库、油品存放区、液态气体存放区四周禁止火源； ④危险废物贮存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023)进行规整，危险废物贮存库设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物，完善集排水和防漏防渗漏设施。 4.3项目技改建前后污染物“三本账”分析 项目技改前后污染物“三本账”分析情况见下表。 表4.9-1 项目扩建前后污染物“三本账”分析表 单位：t/a 污染源 污染物 现有工程排放量 本项目排放量 “以新带老”削减量 技改后排放量 排放 增减量 废气 甲苯 / 0.002 0 0.002 +0.002 VOCs（以非甲烷总烃计） / 0.3522 0 0.5943 +0.5943 颗粒物 / / 0 / / 苯乙烯 / 0.0516 0 0.0516 +0.0516 丙烯腈 / 0.0038 0 0.0038 +0.0038 甲苯 0.0027 0 0.0027 +0.0027 乙苯 / 0.0109 0 0.0109 +0.0109 1，3-丁二烯 / 0.0001 0 0.0001 +0.0001 废水 COD 0.0062 0.0444 0 0.0506 +0.0444 氨氮 0.0006 0.0044 0 0.005 +0.0044 固废 一般工业固体废物 0.2 21.8706 0 22.0706 +21.8706 危险废物 0 6.468 0 6.468 +6.468 生活垃圾 1.5 10.5 0 12 +10.5

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、颗粒物、臭气浓度 | 注塑废气经集气罩收集后，通过“两级活性炭吸附”处理后引至15m排气筒排放，废气收集效率以70%计，处理效率取85%，设计风机风量取12000m3/h。 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的表5特别排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准中相关标准限值 |
|  | 厂界外 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、臭气浓度 | 破碎废气80%能重力沉降，20%由软帘逸出以无组织形式排放；加强厂房通风换气。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的排放限值，《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准中相关标准限值 |
|  | 厂房外 | 非甲烷总烃 |  | 非甲烷总烃《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。 |
| 地表水环境 | 综合废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 拟建项目依托生化池处理，位于厂房外东北侧，采取厌氧-好氧工艺处理。 | 生化池出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备合理布局、建筑隔声、基础减振、隔音罩 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存区位于厂房东侧，面积约20m2，暂存废包装、边角料及不合格产品、沉降粉尘。危废贮存库厂房东侧，面积约20m2，暂存废润滑油、废含油棉纱手套、废活性炭、废油桶；危险废物定期交有危废处理资质的单位转运、处理；危废间做好“六防措施”，并设置托盘、截流坎、标识标牌等。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区为危险废物贮存库；一般防渗区为一般工业固体废物暂存区及各工作区；简单防渗区为车间过道、办公区、卫生间等。在项目危废贮存库、物料间内设置托盘等设施，防止物料包装物、危险废物跑、冒、滴、漏，包装桶采取密闭结构，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。相关部门对设备设施检查、维护，要制定严格的检修标准、周期和考核标准，项目危险废物不得与其他垃圾混存，必须委托具有危险废物处理资质的单位进行回收处置，禁止私自处理。 |
| 生态保护 措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①重点防渗区为危险废物贮存库；一般防渗区为一般工业固体废物暂存区及各工作区；简单防渗区为办公区、厕所等； ②在危险废物贮存库、物料间设置托盘，定期清洁设备、清扫车间，防止油类物质污染地下水； ③加强职工环保教育，落实环保管理责任，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故。危险废物贮存库、油品存放区、液态气体存放区四周禁止火源； ④危险废物贮存库须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）进行规整，危险废物贮存库设置明显的专用标志，禁止混入不相容的危险废物，完善集排水和防漏防渗漏设施。 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理制度：按环保部门有关规定办理环评、验收及相关手续。符合环保“三同时”规定，运行正常，建立环境管理机构；环境保护档案齐 全，有环境保护管理机构和人员，环境保护设施维护专人管理。 排污口规范设置： ①废气排气筒应修建采样平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源；排气筒应设置标志牌。 ②危险废物贮存库、一般工业固废暂存间应设置标志牌。 ③工业企业厂界噪声测点应在法定厂界外1米，高度1.2米以上的噪声敏感处，在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置监测点。 ④排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌。标志牌设置应距污染物排污口及固体废物贮存区或采样、 监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。标志牌制作 和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]95号）执行。 |

# 六、结论

三雷（重庆）汽车零部件有限公司汽车塑料件生产项目年产60万套位于北碚区童家溪镇同兴北路170号，项目建设符合国家产业政策，外环境无明显制约性，选址合理，总图布置合理。废水、废气、噪声、固体废物采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位认真落实本报告中提出的各项污染防治措施和有关管理措施，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.3522t/a | 0 | 0.3522t/a | +3522t |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.0516t/a | 0 | 0.0516t/a | +0.0516t/a |
|  | 1,3-丁二烯* | 0 | 0 | 0 | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | 丙烯腈 | 0 | 0 | 0 | 0.0038t/a | 0 | 0.0038t/a | +0.0038t/a |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0027t/a | 0 | 0.0027t/a | +0.0027t/a |
|  | 乙苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0109t/a | 0 | 0.0109t/a | +0.0109t/a |
| 废水 | 化学需氧量 | 0.0062t/a | 0.0062t/a | / | 0.0444t/a | / | 0.0506t/a | +0.0444t/a |
|  | 氨氮 | 0.0006t/a | 0.0006t/a | / | 0.0044t/a | / | 0.005t/a | +0.0044t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装 | 0.2t/a | 0.2t/a | / | 0.400t/a | / | 0.600t/a | +0.4t/a |
|  | 废模具 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 沉降粉尘 | / | / | / | 0.0066t/a | / | 0.0066t/a | +0.0066t/a |
|  | 边角料及不合格产品 | / | / | / | 20.964t/a | / | 20.964t/a | +20.964t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.040t/a | / | 0.040t/a | +0.040t/a |
|  | 废含油棉纱手套 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 6.41t/a | / | 6.41t/a | +6.41t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；表中，废水中COD及氨氮的排放量为总量申请时污水处理厂排口的量。